## Slide 1
Az elektromágneses
hullámok
modulációja
és
detektálása

## Slide 2: Radióösszeköttetés – hangok továbbítása elektromágneses hullámok segítségével

## Slide 4
A hangrezgések alacsony frekvenciájú rezgések, (17 – 20000Hz) ezért rosszul terjednek a térben, nem alkalmasak közvetlenül információ továbbítására.

## Slide 5
Ha a hangot nagy távolságra akarjuik továbbítani, nagyfrekvenciás elektromágnese rezgéseket kell alaklmaznunk.
Ezek előállítására szolgál a nagyfrekvenciás rezgések generátora - NFG.
NFG
Az ilyen generátor keltette rezgések frekvenciája jtöbbszázezer Hz

## Slide 6
NFG
A nagyfrekvenciás rezgések generátorát összekapcsolják egy speciális – modulációs – készülékkel.
Moduláció – a nagyfrekvenciás rezgések átalakítása hangfrekvenciás rezgések segítségével.
Modulációs készülék
mikrofon

## Slide 8
NFG
Modulációs készülék
A modulációs készülék kimenetén olyan nagyfrekvenciás rezgés jelenik meg, amelynek amplitúdója a hangrezgések ütemében változik (amplitúdó moduláció)
Adó antenna

## Slide 9
NFG
Modulációs készülék

## Slide 10
A modulált, kiisugárzott jelet felfogja a vevő antenna. Ahhoz azonban, hogy a vevőkészülékünk hanggá alakítsa a felfogott elektromágneses jeleket, azokat előbb detektálni (demodulálni) kell.
Detektálás – a hangfrekvenciás rezgések „leválasztása” a nagyfrekvenciás rezgésekről.
Vevő antenna
Detektro
Hangszóró

## Slide 11
A detektor egy diódából, egy kondenzátorból és egy terhelésből (hangszóróból) áll.

## Slide 12
A dióda csak egy irányban engedi az áramot, így mintegy „levágja” a nagyfrekvenciás rezgések felét (csak az azonos irányú áramimpulzusokat engedi át..

## Slide 13
A diódán áthaladt áram kétfelé ágazik: egy része a hangszóróra, a másik a kondenzátorra kerül. Ennek megfelelően feleződik az áramimpulzusok amplitúdója. Amikor a dióda zárr, vagyis nem engedi át az ellentétes irányú áramot – a kiselő kondenzátor tartja fenn azt.. Íly módon a hangszórón át hangfrekvenciás áram fog folyni.

## Slide 14
A hangszórón keresztül olyan áramimpulzusok fognak áthaladni, melyeknek amplitúdója megegyezik annak a hangrezgésnek az amplitudójával, amellyel a nagyfrekvenciás rezgést modulálták.

## Slide 15
A legegyszerűbb detektoros rádiókészülék egy detektorból és egy rezgőkörre kapcsolt vevőantennából áll. A kondenzátor kapacitásának változtatásával változik a rezgőkör saját frekvenciája és különböző hullámhosszon működő adókra lehet ráhangolódni.
Rezgőkör
Detektor

## Slide 16
Köszönöm
a
figyelmet